## Slide 1: RAPPORT : Analyse et mise en œuvre du protocole OSPF

## Slide 2: Introduction

## Slide 3
OSPF, ou Open Shortest Path First, est un protocole de routage à état de liens utilisé pour échanger des informations de routage au sein de réseaux IP.

## Slide 4: Fonctionnement du protocole OSPF

## Slide 5
Hello
Link State Request (LSR)
Link State Update (LSU)
Link State Acknowledgment (LSAck)
Database Description (DBD)
OSPF fonctionne sur la base de cinq types de messages qui facilitent l’échange d’informations de routage entre les routeurs compatibles OSPF

## Slide 6: Avantages et inconvénients

## Slide 7
Avantages
Convergence rapide en cas de panne réseau.
Prise en charge de routage sans classe (CIDR).
Gestion efficace des ressources réseau via des coûts de liens.
Inconvénients
Complexité de configuration pour les grands réseaux.
Plus gourmand en ressources CPU et mémoire par rapport aux protocoles comme RIP
Peut nécessiter une planification réseau avancée pour une utilisation optimale

## Slide 8: Implémentation

## Slide 9
La planification est cruciale. Déterminez les routeurs à inclure, les interfaces concernées, et la structure des zones pour optimiser la diffusion des routes et minimiser les LSA (Link-State Advertisements) inutiles.

## Slide 10: Étude de cas / Exemple de configuration

## Slide 11
Pour mieux comprendre comment configurer OSPF, prenons un exemple pratique où nous avons un réseau composé de trois routeurs connectés dans une topologie simple. Voici les détails du réseau
Cas Concret : Configuration OSPF de A à Z

## Slide 12
Routeur R1 :
  Interface G0/0 : 192.168.1.1/24 (connectée à R2)
  Interface G0/1 : 10.0.0.1/24 (réseau interne 1)
Routeur R2 :
  Interface G0/0 : 192.168.1.2/24 (connectée à R1)
  Interface G0/1 : 192.168.2.1/24 (connectée à R3)
  Interface G0/2 : 10.0.1.1/24 (réseau interne 2)
Routeur R3 :
  Interface G0/0 : 192.168.2.2/24 (connectée à R2)
  Interface G0/1 : 10.0.2.1/24 (réseau interne 3)
Topologie du Réseau

## Slide 13
Configurer OSPF pour permettre à tous les routeurs de communiquer entre eux via leurs réseaux respectifs.
Objectif

## Slide 14: Conclusion et Recommandations

## Slide 15
OSPF est un protocole de routage essentiel pour les réseaux modernes nécessitant une gestion efficace et des décisions de routage rapides.

## Slide 16: Recommandations pour une meilleure pratique :
Hiérarchisation des zones
Limiter les LSA inutiles
Surveillance proactive

## Slide 17
MERCI